## Slide 1: SNSPD karakterizációja
Készítette: Fauszt Márk – UTYEC2
Önálló laboratórium

## Slide 2: Mi is az az SNSPD?
Superconducting Nanowire Single-Photon Detector (=Szupravezető nanovezetékes egyfotonos detektor)
Működési elve:
  Lehűtés szupravezetésig
  Feszültség
  Foton érkezése  felhevülés  szupravezetés elvesztése  érzékelhető feszültség
  Visszahűtés
Felhasználása:
  Kvantumtechnológia
  Űrtechnika
  Orvostudomány
  Részecskefizika

## Slide 3: Milyen célt tűztem ki?
A felhasználható SNSPD lehető legpontosabb megismerése és mérési hatékonyságának optimalizálása, megismerése
A hatásfok és a sötét zaj mérése feszültség függvényében
Segít:
  Lehetséges mérési pontatlanságok meghatározása (sötét zaj, hatásfok, holtidő, polarizáció)
  További mérések optimalizálása
  Kész modellek hatékonyságának ellenőrzése

## Slide 4: Az 1 évre szóló munka terv
Alap információk gyűjtése
Modell építés
Vezérlő írása és automatizálás
Mérési adatok gyűjtése
Mérési adatok kiértékelése
Konklúzió levonása
Dokumentálás
Jelenleg itt tartok

## Slide 5: Fejlesztés és kódolás
GUI - adatok bevitelére
  Feszültség
  Csillapítás
  Később (áramerrősség, fényforrás)
  Adat gyűjtés
Táp egység vezérlés tesztelő
  Console parancsok
  Gyors tesztelés

## Slide 6: Milyen problémákkal találkoztam és milyen megoldásokat találtam?
Problémák
Kevés információ az eszközről
Csak ZMQ kommunikáció
Tápegység IP configuráció
Rövid USB kábel
Port kezelés vagy windows
Tápegység feszültség kiadása
A jövő kifürkészhetetlen
Megoldások
Mélyebb keresés, tesztelés
Két féle kommunikációs technológia
USB kábelen való vezérlés
Helyileg ott kell lenni
Bent lévő laptop használata
🤷

## Slide 7: Köszönöm a figyelmet!